修边修缝操作说明

# 功能介绍

修边修缝有两种模式，一种是单张卡所带屏的大小为单位，对其边缘一圈像素点进行校正。第二种是以单个灯板为单位，对单个灯板的边缘一圈像素点进行校正。

边缝校正适用于以下情况，当模组拼接完成后，可以看见模组之间的间隙的情况时，可以通过边缝校正对模组之间的边缝进行校正，可以降低模组间间隙的明显程度。

## 使用说明

使用软件：LedSet v2.6.1(1206)的软件或其之后版本的软件

使用程序：带边缝校正的程序

### 操作过程示例：

以箱体宽高度为128 , 128.模组大小为64 , 32的箱体为例进行操作示例

- 设置“接收卡设置”界面。通过智能设置，正常点亮箱体。

- 设置“显示屏连接”界面。发送连接图。

- 打开“修边修缝”的设置界面

在LEDset软件的首页，点击“设置”中的“快速调节亮暗线”

如下图所示为修边修缝的设置界面

- 绘制灯板大小

勾选“灯板级调节”，再输入单个模组大小，点击绘制即可

- 选择要调节的边或者边缘中的点，对边缝进行校正

A, 可以选择打开“屏上选这操作区域”就可以直接在屏上直接观看出修改之后的效果，当觉得效果可以时，点击“保存到卡”按钮即可发送保存。

界面显示如下图

电脑桌面显示如下图

A, 选中某些点

选中要修改的点所在的那条边，双击即可将该条边放大，再依次点击要修改的点即可

（鼠标右击选中该点，左击取消选择）

B, 选中整条边

直接单击该条边即可

C, 通过选择“红色”，“绿色”，“蓝色”，“白色”按钮选择要更改的颜色，然后通过拖动进度条（或手动输入数值）来改变改边缝的校正数值。设置好数值后，点击保存到卡按钮即可发送保存。